Załącznik nr 1a do SIWZ

Formularz Oferty Technicznej

w postępowaniu na „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji sortowniczej  w nowe maszyny i urządzenia”

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  , ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała

WYKONAWCA:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Wykonawca w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego opisane szczegółowo w OPZ winien przedstawić ofertę techniczną obejmującą niżej wymienione oraz pozostałe wymagane dokumenty, które umożliwią Zamawiającemu weryfikację treści oferty.

Zamawiający w oparciu o Ofertę Techniczną Wykonawcy dokona oceny zgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji przetargowej.

Część opisowa:

- Schemat technologiczny instalacji do sortowania uwzględniający obecnie zabudowane oraz nowe urządzenia technologiczne

- Opis rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych

- Opis projektowanej instalacji do sortowania odpadów:

  - opis sortowania odpadów komunalnych,

  - opis systemu automatyki i sterowania,

  - opis wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu automatyzacji procesu sortowania.

- Wykaz maszyn i urządzeń oraz wyposażenia z podaniem nr na rysunku, podstawowych parametrów dł., szer., śred. itp., producenta, typu urządzenia,

- Formularze maszyn i urządzeń wg załączonych wzorów – dla wszystkich nowych urządzeń przewidzianych do zastosowania realizacji niniejszego zamówienia.

- Oświadczenia producentów wyposażenia wchodzącego w skład instalacji do sortowania:

  - separatora optycznego,

  - kompletu przenośników,

o gotowości do realizacji dostaw i montażu w przypadku zlecenia im tego zakresu prac przez oferenta/ dostawcę instalacji do sortowania, jak i potwierdzających spełnienie przez oferowane przez nich wyposażenie wymagań stawianych w SIWZ, OPZ.

- Oświadczenie wykonawcy o przejęciu odpowiedzialności technologicznej oraz jakościowej za funkcjonowanie węzłów technologicznych linii sortowniczej, z którymi nastąpi powiązanie nowych urządzeń.

- Oświadczenie wykonawcy o przejęciu odpowiedzialności i udzieleniu gwarancji za stabilność oraz jednorodność konstrukcji wsporczych

- Oświadczenie wykonawcy o włączeniu nowowprowadzanych urządzeń do istniejącego systemu wizualizacji z przejęciem odpowiedzialności za ten system Alternatywnie: oświadczenie o dostarczeniu nowego systemu wizualizacji z zapewnieniem funkcjonowania całej linii sortowniczej po zabudowie dodatkowych urządzeń w ramach niniejszego zamówienia z udzieleniem gwarancji
na min. 12 miesięcy na oprogramowanie sterowania całą instalacją

- Oświadczenie dostawcy separatora optycznego o włączeniu separatora optycznego dostarczanego w ramach realizacji niniejszego zamówienia w posiadany i użytkowany w zakładzie Zamawiającego system sterowania i wizualizacji separatorami optycznymi, z zapewnieniem pełnej obsługi w zakresie tożsamym jak w przypadku indywidualnego panelu sterowniczego znajdującego się na szafie sterowniczej każdego separatora optycznego. Alternatywnie: oświadczenie dostawcy separatorów optycznych o dostarczeniu nowego systemu sterowania i wizualizacji obejmującego niezależny komputer pozwalający na włączenie i prawidłową konfigurację systemu sterowania i wizualizację uwzględniającą wszystkie separatory optyczne, tj. separatory optyczne będące w posiadaniu Zamawiającego oraz te objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, tak aby zapewnić realizację wszystkich funkcji dostępnych w posiadanym aktualnie przez Zamawiającego separatorach optycznych, jak i systemie sterowania i wizualizacji.

- Wstępny harmonogram realizacji zadania.

- Formularze serwisu dla: systemu przenośników oraz separatorów optycznych (adres autoryzowanego serwisu producenta, dane kontaktowe specjalisty ds. serwisu, telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18).

- Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć, gdzie zastosowano oferowane rozwiązania technologiczne spełniające wymagania określone w SIWZ, OPZ a dotyczące technologii instalacji do sortowania.

- Wykaz potwierdzający fakt oferowania wielokrotnie sprawdzonego w podobnych warunkach, tzn. zastosowanego min. 3-krotnie, wyposażenia, rozwiązań technicznych i technologicznych na funkcjonujących instalacjach do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych.
Wykaz ten winien zawierać, co najmniej: nazwę maszyny czy urządzenia, typ, jego producenta, nazwę instalacji wraz z adresem i danymi kontaktowymi, rodzaj odpadów kierowanych na instalację, funkcję (zadanie) maszyny czy urządzenia. Wykaz ten winien zawierać informacje dotyczące kluczowego wyposażenia takiego jak: przenośników, separatora optycznego oraz kabin sortowniczych wraz z wentylacją.

Rysunki.

- Rysunki istniejącej linii technologicznej z naniesionymi urządzeniami i rozwiązaniami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia (rzuty i przekroje) - spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne Zamawiającego, przedstawiający proces technologiczny po modernizacji oraz umiejscowienie wszystkich oferowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji do sortowania

- Rysunek przedstawiający układ istniejących oraz nowych kabin sortowniczych wraz z oznaczeniem boksów, przenośników bunkrowych i kontenerów do buforowania wysortowanych frakcji surowcowych, frakcji wysokokalorycznej i balastowej oraz przedstawieniem sposobu kierowania każdej frakcji surowcowej i wysokokalorycznej (za wyjątkiem surowców wydzielonych w kabinie wstępnej oraz metali) do prasy belującej

- Zrzuty ekranów systemów wizualizacji i sterowania linią do sortowania odpadów z wykonanych przez siebie (oferenta) 3 różnych instalacji do przetwarzania odpadów, w ramach których zastosowano co najmniej rozrywarkę worków, sito bębnowe, min. sześć separatorów optycznych, separator balistyczny do segregacji tworzyw sztucznych wydzielonych w ciągu technologicznym przez poprzedzający go separator optyczny tworzyw sztucznych, separator optyczny PET oraz prasę belującą.
Wyżej wymienione załączone do oferty zrzuty ekranów należy opisać miejscem pochodzenia i adresem instalacji

Ponadto:

Oferent winien przedstawić wszystkie oferowane typy maszyn, urządzeń czy wyposażenia, rozwiązania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich postawionych w niniejszym opracowaniu wymagań i posiadania w tym względzie niezbędnych doświadczeń. Ponadto wymagane są szczegółowe opisy, rysunki, schematy, zdjęcia.

Oferent winien dołączyć do oferty wypełnione formularze z uzupełnionymi parametrami dla wszystkich oferowanych maszyn i urządzeń. Jeżeli w formularzu nie ujęto parametrów, które wykonawca winien podać, aby umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia postawionych wymagań, wówczas wykonawca winien dokonań odpowiedniego uzupełnienia.

Oferent winien uzupełnić powyższe zestawienie o dodatkowe dane wg własnego uznania tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić i jednoznacznie stwierdzić zgodność parametrów oferowanych urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Oferent winien załączyć m.in.: specyfikację oferowanych urządzeń wraz ze wskazaniem miejsc zabudowy, lokalizacji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwiązania na podobnym strumieniu odpadów.

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych, niewykonanych lub niezastosowanych w przeszłości.

Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie rozwiązań wymaganych w treści OPZ.

Celem ograniczenia kosztów eksploatacyjnych związanych z serwisowaniem, przeglądami i zakupem części zamiennych oraz zużywających się Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane przenośniki wznoszące, podające, sortownicze oraz przyspieszający do separatora optycznego wraz z konstrukcjami wsporczymi urządzeń i komorą separacyjną separatora optycznego zostały wytworzone przez jednego producenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentów danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podanych danych, podania przez oferenta danych nieprawdziwych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonej oferty.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wynikające ze SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie załączenia elementów stanowiących ofertę techniczną bądź też braku wymaganych danych.

WYMAGANE FORMULARZE MASZYN I URZĄDZEŃ

Parametry techniczne – przenośniki (należy uzupełnić dla każdego oferowanego przenośnika)

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. | WIELKOŚĆ / OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr pozycji na schemacie | - |  |
| 2. | Producent (nazwa i adres) | - |  |
| 3. | Typ i rodzaj przenośnika: (np. kanałowy, wznoszący, sortowniczy, przyspieszający) oraz (np. ślizgowy, łańcuchowy, rolkowo-ślizgowy) | - |  |
| 4. | Opis funkcji urządzenia | - |  |
| 5. | Szerokość konstrukcyjna | mm |  |
| 6. | Szerokość taśmy | mm |  |
| 7. | Właściwości taśmy: | - |  |
|  | - odporność na działanie tłuszczu i oleju | Tak/Nie |  |
|  | - odporność na działanie kwasów | Tak/Nie |  |
| 8. | Nachylenie przenośnika | stop. |  |
| 9. | Wysokość progów | mm |  |
| 10. | Wymiary bębna napędzającego (długość / średnica) | mm/mm |  |
| 11. | Wysokość burt | mm |  |
| 12. | Regulacja prędkości przesuwu taśmy: | Tak/Nie |  |
|  | - min. prędkość przesuwu | m/s |  |
|  | - max. prędkość przesuwu | m/s |  |
|  | - typ przemiennika częstotliwości | - |  |
| 13. | Rodzaj silnika: | - |  |
|  | - typ, producent | - |  |
|  | - moc | kW |  |
| 14. | Rewersyjność przenośnika | Tak/Nie |  |
| 15. | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak/Nie |  |
| 16. | Sposób kontroli poślizgu | - |  |
| 17. | Rodzaj urządzenia napinającego | - |  |
| 18. | Specyfikacja aplikacji oferowanego typu i rodzaju przenośnika przy sortowaniu odpadów komunalnych niesegregowanych (np. nazwa użytkownika instalacji, rok rozruchu instalacji, adres, typ urządzenia, przepustowość) | - |  |
| 19. | Dodatkowe wyposażenie | - |  |
| 20. | Adres autoryzowanego serwisu producenta jak również imię i nazwisko oraz telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18 | - |  |
| 21. | Potwierdzenie przez producenta urządzenia parametrów technicznych wskazanych w niniejszym formularzu dla ofertowanego urządzenia oraz wskazanego autoryzowanego serwisu urządzenia | Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej |

Parametry techniczne – separator optyczny

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. | WIELKOŚĆ / OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr pozycji na schemacie | - |  |
| 2. | Producent (nazwa i adres) | - |  |
| 3. | Typ | - |  |
| 4. | Rodzaj zastosowanego/nych czujnika/ów przeznaczonych do identyfikacji materiałów/frakcji oraz sortowania | - |  |
| 5. | Szerokość robocza przenośnika przyspieszającego (szerokość działania separatora optycznego) | mm |  |
| 6. | Odległość pomiędzy czujnikiem a taśmą przenośnika | mm |  |
| 7. | Długość przenośnika przyspieszającego | mm |  |
| 8. | Odległość pomiędzy miejscem podawania odpadów na przenośnik przyspieszający a miejscem skanowania | mm |  |
| 9. | Wielkość sortowanej frakcji | mm |  |
| 10. | Przepustowość (podawana ilość odpadów) | Mg/h |  |
| 11. | Ilość wydzielonej frakcji (materiału) | % |  |
| 12. | Czystość wydzielonej frakcji (materiału) | % |  |
| 13. | Cel sortowania urządzenia – rodzaj wydzielanej frakcji materiałowej | - |  |
| 14. | Sposób sortowania | pozytywnie/ negatywnie |  |
| 15. | Możliwość identyfikacji „materiału“ i „koloru“ | tak/nie |  |
|  | - w ramach dostarczanego systemu | tak/nie |  |
|  | - możliwe w przyszłości po zmianie oprogramowania | tak/nie |  |
| 16. | Prędkość przenośnika | m/s (od..do..) |  |
| 17. | Ilość punktów pomiarowych | Szt./sek. |  |
| 18. | Powierzchnia mierzonego punktu | cm² |  |
| 19. | Pomiar w tym samym miejscu i osi | tak/nie |  |
| 20. | Niezbędna kalibracja od czasu rozruchu | po … godz. |  |
| 21. | Możliwość pracy pozostałych systemów sortujących (separatorów optycznych) w przypadku awarii jednego z nich | tak/nie |  |
| 22. | Liczba lamp/ żarówek/ źródeł światła | Szt./separator |  |
| 23. | Wyłączenie systemu oświetlania | Max. po …. sek. |  |
| 24. | Moc zainstalowana systemu oświetlenia separatora optycznego*) | W/ 1 m szerokości roboczej przenośnika przyspieszającego (szerokość działania separatora optycznego) |  |
| 25. | Moc znamionowa lamp/ żarówek/ źródeł światła | max. …W/cm² |  |
| 26. | Moc znamionowa pojedynczej lampy/żarówki/ źródeł światła | W |  |
| 27. | Szerokość oświetlanego obszaru przenośnika | cm |  |
| 28. | Maksymalna temperatura na powierzchni przenośnika przyspieszającego w obszarze największego oddziaływania / natężenia oświetlenia przy włączonym oświetleniu i wyłączonym po 1 godzinie przy wyłączonym/ zatrzymanym przenośniku przyspieszającym | °C |  |
| 29. | Odległość między dyszami na listwie (oś-oś) | mm |  |
| 30. | Ogrzewanie zespołu z zaworami | tak/nie |  |
| 31. | Gwarantowane parametry pracy dla temp. otoczenia -10°C do +50°C | tak/nie |  |
| 32. | Sterowanie z dodatkowego komputera ze sterowni | tak/nie |  |
| 33. | Serwis on-line z siedziby producenta | tak/nie rodzaj |  |
| 34. | Główne części systemu sortującego: | - |  |
|  | - czujnik | tak/nie |  |
|  | - armatura sprężonego powietrza | tak/nie |  |
|  | - pneumatycznie uchylana listwa z dyszami | tak/nie |  |
| 35. | Automatyczne dostosowanie parametrów pracy czujnika/-ów do zmian prędkości przenośnika przyspieszającego | tak/nie zastosowane rozwiązanie |  |
| 36. | Parametry kompresora: sugerowane przez dostawcę min. zapotrzebowanie na powietrze | l/min. |  |
| 37. | Wyłączenia i uwagi do jakości sortowania | - |  |
| 38. | Opis systemu uchylanej listwy z dyszami i sposobu czyszczenia i konserwacji | - |  |
| 39. | Opis sposobu wymiany lamp (rodzaj, czas trwania, liczba osób, specjalistyczne narzędzia) | - |  |
| 40. | Wykaz min. 2 zastosowań separatora optycznego, o parametrach co najmniej zgodnych z oferowanym separatorem, przeznaczonym dla sortowania ze strumienia odpadów komunalnych oraz zbieranych selektywnie pochodzących z gospodarstw domowych (wykonawca winien wpisać przeznaczenie danego separatora optycznego - rodzaj frakcji materiałowej, która ma zostać wysortowana) |  |
| 41 | Adres autoryzowanego serwisu producenta jak również imię i nazwisko oraz telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18 |  |
| 42. | Potwierdzenie przez producenta separatora optycznego parametrów technicznych wskazanych w niniejszym formularzu dla ofertowanego urządzenia oraz wskazanego autoryzowanego serwisu urządzenia | Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej |

*) system oświetlenia separatorów optycznych to integralna część składowa separatora optycznego, niezbędna do umożliwienia identyfikacji rodzaju oraz w razie potrzeby koloru sortowanych materiałów a następnie sortowania zdefiniowanych frakcji materiałowych. W skład systemu oświetlenia wchodzą m.in. lampy/ żarówki/ źródła światła o wymaganej przez producenta mocy oraz ilości. Łączną moc zainstalowaną systemu oświetlenia separatora optycznego w przeliczeniu na 1 m szerokości działania separatora optycznego należy wyliczyć uwzględniając:

  - Ilość lamp/żarówek/źródeł światła (szt.) wchodząca w skład systemu oświetlenia wykorzystywanego dla identyfikacji rodzaju i koloru sortowanych materiałów

  - Moc lampy/ żarówki/ źródeł światła (W) wchodzącej/ego w skład systemu oświetlenia wykorzystywanego dla identyfikacji rodzaju i koloru sortowanych materiałów

  - Szerokość roboczą przenośnika przyspieszającego (m) nad którym zabudowany ma być dany separator optyczny (szerokość działania separatora optycznego)

Wykonawca w celu weryfikacji załącza rysunek techniczny separatora optycznego obrazujący system oświetlenia o stopniu szczegółowości pozwalającym w sposób jednoznaczny zweryfikować umiejscowienie oraz liczbę żarówek/ źródeł światła wchodzących w skład systemu oświetlenia separatora optycznego dla identyfikacji rodzaju i koloru sortowanych materiałów.

Kabina sortownicza

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. | WIELKOŚĆ / OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr pozycji na schemacie | - |  |
| 2. | Producent (nazwa i adres) | - |  |
| 3. | Wymiary kabiny: - długość kabiny wewnątrz - szerokość kabiny wewnątrz - wysokość kabiny wewnątrz - długość zewnętrzna | - |  |
|  |  | mm |  |
|  |  | mm |  |
|  |  | mm |  |
|  |  | mm |  |
| 4. | Liczba stanowisk pracy | szt. |  |
| 5. | Rodzaj ogrzewania | - |  |
| 6. | Wentylacja: (należy dołączyć opis techniczny instalacji wentylacji w kabinie) | - |  |
|  | - krotność wymiany powietrza w ciągu godziny | - |  |
|  | - ilość powietrza na stanowisko | m3/h |  |
| 7. | Poziom hałasu wewnątrz – maksymalny poziom dźwięku „A” | dB |  |
| 8. | Poziom hałasu wewnątrz – równoważny poziom dźwięku „A” w ośmiogodzinnym okresie odniesienia | dB |  |
| 9. | Zrzuty: | - |  |
|  | - ilość: | szt. |  |
|  | - wymiary (długość x szerokość) | mm |  |
|  | - rodzaj zamknięcia zrzutów | - |  |
| 10. | Materiał ścian i podłogi: | - |  |
|  | - materiał ścian | - |  |
|  | - materiał podłogi | - |  |
| 11. | Parametry okien: | - |  |
|  | - wymiary: szerokość x wysokość | mm |  |
|  | - materiały | - |  |
| 12. | Parametry drzwi: | - |  |
|  | - wymiary: szerokość x wysokość | mm |  |
|  | - materiały | - |  |
| 13. | Specyfikacja aplikacji kabiny sortowniczej przy sortowaniu danego rodzaju materiału z odpadów komunalnych niesegregowanych (u.a. Nazwa użytkownika instalacji, rok rozruchu instalacji, adres, typ urządzenia, przepustowość) | - |  |
| 14 | Dodatkowe wyposażenie | - |  |
| 15 | Adres autoryzowanego serwisu producenta jak również imię i nazwisko oraz telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18 | - |  |
| 16. | Potwierdzenie przez producenta urządzenia parametrów technicznych wskazanych w niniejszym formularzu dla ofertowanego urządzenia oraz wskazanego autoryzowanego serwisu urządzenia Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej |  |

Parametry techniczne - kontenerowa stacja sprężonego powietrza / zespół kompresorów

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. | WIELKOŚĆ / OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr pozycji na schemacie | - |  |
| 2 | Producent (nazwa i adres) | - |  |
| 3 | Wydajność stacji | l/min |  |
| 4 | Ciśnienie sprężarki | bar |  |
| 5 | Liczba agregatów | szt. |  |
| 6 | Zapewnienie jakości powietrza co najmniej klasy 3.2.3. wg standardu ISO 8573-1 | tak/nie |  |
| 7 | Wyposażenie stacji | - |  |
| 8 | Lokalizacja zbiornika sprężonego powietrza | - |  |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie | - |  |
| 10 | Specyfikacja zastosowania (między innymi; nazwa użytkownika, adres, rok uruchomienia instalacji, typ urządzenia, przepustowość)) |  |
| 11 | Adres autoryzowanego serwisu producenta jak również imię i nazwisko oraz telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18 |  |
| 12 | Potwierdzenie przez producenta stacji sprężonego powietrza parametrów technicznych wskazanych w niniejszym formularzu dla ofertowanego urządzenia oraz wskazanego autoryzowanego serwisu urządzenia | Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej |

Uwagi:

Oferent winien uzupełnić powyższe zestawienia parametrów technicznych maszyn i urządzeń o dodatkowe zestawienia i dane wg własnego uznania, względnie załączyć karty katalogowe, opisy tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić i jednoznacznie stwierdzić zgodność parametrów oferowanych maszyn i urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Oferent winien do zestawienia załączyć opis techniczny, rysunki, karty katalogowe z oferty producenta maszyny lub urządzenia, z których winno jednoznacznie wynikać spełnienie stawianych wymagań zawartych w szczegółowych wymaganiach maszyn i urządzeń.

Wymagany Wykaz Zastosowań Urządzeń

WYKONAWCA / OFERENT / LIDER KONSORCJUM / CZŁONEK KONSORCJUM

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oferowane przez nas urządzenia były min. 3-krotnie zastosowane zgodnie z poniższymi zestawieniami:

- Zestawienie miejsc zainstalowania/wykonania

| Nr poz. | Nazwa instalacji/zakładu miejsca zastosowania | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

- Wykaz zastosowań – dla każdej pozycji wykazu maszyn i urządzeń

| Ozna- czenie | Nazwa urządzenia | Nr Karty Technicznej | Miejsca zastosow. | Ozna- czenie | Nazwa | Nr Karty Technicznej | Miejsca zastosow. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr poz. | Nr poz. | Nr poz. |  |  |  | Nr poz. | Nr poz. | Nr poz. |

UWAGA :

Za realizacje wykonane Zamawiający uznaje takie, które są wdrożone i są użytkowane.

Wymagany Wykaz Zastosowań Rozwiązań Technologicznych

WYKONAWCA / OFERENT / LIDER KONSORCJUM / CZŁONEK KONSORCJUM

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oferowane przez nas rozwiązania technologiczne były min. 3-krotnie zastosowane zgodnie z poniższymi zestawieniami:

- Zestawienie miejsc zastosowania rozwiązań technologicznych

| Nr poz. | Nazwa instalacji/zakładu | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

- Wykaz zastosowań

| Lp. | Rozwiązania technologiczne wymagane do uwzględnienia w projekcie | Przykładowe miejsca zastosowania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nr poz. | Nr poz. | Nr poz. |
| 1. | Skierowanie tworzyw twardych 3D wydzielonych przez separator balistyczny do separacji optycznej |  |  |  |
| 2. | Zastosowanie dwukrotnego optycznego wydzielania dwóch różnych frakcji materiałowych tworzyw twardych 3D z mechanicznie dzielonego na dwie części przenośnika przyspieszającego |  |  |  |
| 3. | Doczyszczanie lub sortowanie wszystkich frakcji wydzielonych przez separatory optyczne w kabinie sortowniczej |  |  |  |

UWAGA :

Za realizacje wykonane Zamawiający uznaje takie, które są wdrożone i są użytkowane.

Formularz serwisu linii technologicznej

WYKONAWCA / OFERENT / LIDER KONSORCJUM / CZŁONEK KONSORCJUM

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oferowana przez nas linia technologiczna sortowania odpadów objęta jest gwarancją jakości wg warunków określonych w umowie.

Ponadto wskazujemy adresy autoryzowanego serwisu producenta linii technologicznej sortowania odpadów, a także kluczowego wyposażenia technologicznego, to jest: przenośników, separatora optycznego, kabin sortowniczych wraz z wentylacją, stacji sprężonego powietrza oraz systemu sterowania i wizualizacji (adres autoryzowanego serwisu producenta, telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18).

| Nr poz. | Określenie | Adres autoryzowanego serwisu producenta, telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18 |
| --- | --- | --- |
| 1. | System przenośników |  |
| 2. | Separator optyczny |  |
| 3. | Kabiny sortownicze wraz z wentylacją |  |
| 4. | Stacja sprężonego powietrza |  |
| 5. | System sterowania i wizualizacji |  |

______________________, dnia ______________ r.

(miejscowość, data)

___________________________

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki